Reglementering nieuwe rij -en rusttijden.

- Gaat in vanaf 11/04/2007

- Voor alle voertuigen vanaf 8+1 plaatsen

- Geldig in: EU, CH, EER (Roemenië, Bulgarije)

Nog niet in Zwitserland en Noorwegen, in deze landen zijn ze nog aan het overleggen.

In alle andere landen geldt het AETR (voor het hele traject!)

Nieuwe rij –en rusttijden:

|  | 3820/AETR | 561/2006 (Nieuw) |
| --- | --- | --- |
| Rijtijd/dag | 9u 10u/2 weken | 9u 10u/2 weken |
| Rijtijd/week |  | 56u |
| Rijtijd/2 weken | 90u | 90u |
| Ononderbroken rijtijd | 4u30’ | 4u30’ |
| Onderbreking | 45’ of 3 keer 15’ | 45’ of de eerste keer 15’ maar de tweede keer moet 30’ zijn! |
| Dagrust bij 1 chauffeur | 11u/24u 9u 3 keer /week met compensatie of 12u/24u (8u+4u) | 11u/24u 9u 3 keer/week geen compensatie of 12u/24u (3u + 9u en de 9u moet tussen 2 dagelijkse taken zijn!) |
| Dagrust met 2 chauffeurs | 8u/30u | 9u/30u |
| weekrust | 45u 36u of 24u met compensatie | 45u 24u met compensatie |
| Opeenvolgende rijdagen | 6 12 in internationaal ongeregeld vervoer | 6 |

Nieuwe bepalingen:

- Manuele registratie andere werkzaamheden, rijden met niet onderworpen voertuigen (zonder tacho) en beschikbaarheid

- Tijd naar voertuig buiten bedrijf en terug is geen rust, behalve met slaaptrein en veerboot met bed.

- Rijtijd niet onderworpen voertuig naar touringcar buiten bedrijf = andere werkzaamheden

- Het in -en uitrijden bij trein of veerboot wordt gerekend als telkens 1 u dagrust.

Uitzondering:

Je mag doorrijden tot het bereiken van een geschikte stopplaats zonder gevaar voor verkeersveiligheid, op voorwaarde dat de planning op voorhand correct was!!

De reden moet manueel op tachograaf aangegeven worden.

# Controle en sancties

- 1 inbreuk = 1 boete / procedure

- mogelijkheid boetes voor inbreuken in buitenland

- boetes voor opdrachtgevers: reisbureaus, touroperators ( geen voorzitters van organisaties, bedrijven)

- chauffeurs werkzaam in verschillende bedrijven moeten info verschaffen (rijtijden moeten gecumuleerd worden)

- het bedrijf is aansprakelijk voor een inbreuk van de chauffeur.

# Tachograaf

- 01/05/2006: digitale tachograaf van nieuwe voertuigen.

- Schijven en afdrukken bijhebben van de lopende week en van de 15 voorafgaande dagen.

- Vanaf 01/01/2008: de schijven en afdrukken bijhebben van de lopende dag + van de voorafgaande 28 dagen.